## Slide 1: Università di Bologna Dipartimento di informatica LABORATORIO DI MAKING
Progetto “Sveglia per Sordi”
Di Giuseppe Spathis
Prof. Federico Montori
Prof. Renzo Davoli
______________________________________________________________________________________________
Anno Accademico: 2024-2025

## Slide 2: OBIETTIVO
L'obiettivo del mio progetto è creare una sveglia innovativa pensata per chi ha difficoltà uditive, ma anche per chi, come me, non sente le sveglie tradizionali (ad esempio, a causa dell'uso di tappi per le orecchie).
Questa sveglia non usa suoni, ma si basa su segnali visivi e tattili. Al momento del risveglio, attiverà:
LED luminosi
Un motorino vibrante, ideale da mettere sotto il cuscino.
Questa soluzione nasce da un'esigenza personale, ma mira a offrire un risveglio efficace, affidabile e personalizzabile a tutti coloro che cercano un'alternativa valida alle sveglie acustiche.

## Slide 3: ANALISI DELLA LETTERATURA
Le sveglie esistenti per persone sorde spesso usano la vibrazione o, in alcuni casi, leggere scosse elettriche. È stata esclusa l’idea di scosse, ritenendole troppo invasive per l'uso quotidiano.
Per questo, è stato scelto di focalizzarsi sulla vibrazione, ma è stata integrata con un sistema di segnalazione visiva a LED.

## Slide 4: FUNZIONALITÀ
Controllo Remoto: gestione via Telegram Bot.
Gestione Sveglie: imposta, modifica o cancella sveglie facilmente.
Multiutenza: supporto per più utenti e scalabilità
Database Realtime: dati sveglie salvati e sincronizzati con Firebase.
Architettura Distribuita: bot Telegram su server dedicato.
Script Python su Raspberry Pi Zero per attivazione sveglie.
Design Ottimizzato: case 3D personalizzato per un dispositivo compatto e pronto all'uso.

## Slide 5: BOT TELEGRAM
Bot Telegram creato con BotFather.
Funzionalità Chiave: aggiunta nuove sveglie, modifica sveglie esistenti e sistema di pairing

## Slide 6: DATABASE FIREBASE

## Slide 7: STAMPA 3D

## Slide 8: SFIDE INCONTRATE
Durante lo sviluppo del progetto, sono emerse alcune sfide tecniche che hanno richiesto l'adozione di soluzioni alternative.
Si è riscontrato un problema con il sensore di movimento, che creava troppi falsi positivi.
Si è incontrata difficoltà nella stampa del case in 3D, poiché inizialmente si è tentato di stampare con una stampante che presentava difetti nel piatto.

## Slide 9: LAVORI FUTURI
Ottimizzazione del Case 3D: si può migliorare il design integrando una chiusura magnetica per la parete rimovibile.
Potenziamento delle Notifiche Fisiche: si può aumentare l'efficacia delle segnalazioni tattili e visive con un motorino vibrante più potente e LED ad alta luminosità o in numero maggiore.
Maggiore Accessibilità: si potrebbe integrare un buzzer per fornire notifiche sonore personalizzabili, rendendo la sveglia fruibile anche per utenti ipoudenti.
Funzionalità Software Avanzate: si possono introdurre sveglie ricorrenti dal bot Telegram o l'integrazione con servizi smart home.
Affidabilità Migliorata: si può implementare un backup locale delle sveglie sul Raspberry Pi per garantire il funzionamento anche senza connessione internet.

## Slide 10: CONCLUSIONI
Il progetto ha dimostrato la fattibilità di una sveglia alternativa basata su stimoli visivi e tattili.
È stato sviluppato un prototipo completo che integra hardware, controllo remoto via Telegram Bot e gestione dati su Firebase Cloud, il tutto in un case 3D personalizzato.
L'iterazione progettuale ha permesso di affrontare e risolvere sfide tecniche, consolidando l'apprendimento pratico.
Il prototipo attuale raggiunge l'obiettivo primario di fornire un sistema di sveglia efficace e personalizzabile.
Esistono margini di miglioramento per le notifiche fisiche e la resilienza alla disconnessione da Internet.

## Slide 11
Grazie per l’attenzione

## Slide 12: SCHERMO LCD

## Slide 13: LED

## Slide 14: VIBRATOR MOTOR

## Slide 15: PULSANTI